## Slide 1: VB Programming for Fault Tree Analysis
2015
종합안전평가부

## Slide 2: Contents
References
Part 1 기초
  FT Data Structure 및 FT 읽기
  Traverse FT
  Monte Carlo Approach
    to Calculate the Top Event Probability
Part 2 BDD
  Boolean Algebra
  BDD
    BDD 기초
    BDD Operation 예제
    BDD Algorithm 구현
    Negate 처리
    BDD  MCS 변환
    Coherent BDD 방법
    BDD의 장단점
  RAW File - Cut Set 저장하기
Part 3
  AIMS DLL

## Slide 3: 주요 Reference
BDD 방법
  A. Rauzy, New algorithms for fault trees analysis, RESS 40 (1993) pp 203-211
  R. M. Sinnamon & J. D. Andrews, New approaches to evaluating fault trees, RESS 58 (1997) 89-96
Coherent BDD (ZBDD)
  Woo Sik Jung, A fast BDD algorithm for large coherent fault trees analysis, RESS 83, pp 369-374, 2004
Circular Logic (Logical Loop)
  Joon-Eon Yang, and et.al., Analytic method to break logical loops automatically in PSA, RESS 56 pp 101-105, 1997

## Slide 4: 주요 Reference
Fault Tree 최적화 방법
  Woo Sik Jung, Advanced Features and Performance Evolution of Fault Tree Quantifier FORTE, The 5th Korea-Japan PSA Workshop, Seoul, Korea, 1999.4
  Kenneth D. Russell and Dale M. Rasmuson, Fault tree reduction and quantification-an overview of IRRAS algorithms, RESS 40 (1993) 149-164
FTA Review
  W.S. Lee, IEEE Transactions on Reliability, Vol. R-34, No. 3,1985 August, Fault Tree Analysis, Methods, and Applications - A Review

## Slide 5: 주요 Reference
Modularization
  Y.Dutuit and A. Rauzy, A Linear-Time Algorithm to Find Modules of Fault Trees, IEEE Reliability, Vol. 45, No.3, 1996, p422
Monte Carlo
  Sang Hoon Han, Top event probability evaluation of a fault tree having circular logics by using Monte Carlo method, Nuclear Engineering and Design 243, pp 336-340, 2012
  Kumamoto, H., Dagger-sampling Monte Carlo for system unavailability evaluation, IEEE Transactions on Reliability R-29 (2), pp 122–125, 1980.

## Slide 6: Project 구조

## Slide 7: FTA Project
Fault Tree Analysis 와 관련된 다양한 분석
기초
  Read FT
  Print FT
  Traverse FT
  AND, OR Gate 값 구하기
  Monte Carlo로 Top Event 값 구하기
BDD
  Gate/BE Ordering
  Solve BDD
  Print ITE
  Save BDD (on RAW File)
  Calculate & Save MCS

## Slide 8: 여러 Class 이용
Project 에 여러 가지 Class 등록
각 Class 별로 역할이 다름
  Modular, Object Oriented Programming
Class 간 연계 가능
Class를 잘 작성하면, 다른 Program에서 재활용 가능
  예) ClassRawFile.vb
    Cut Set을 RAW file format 으로 저장하는 기능
문제를 쉽게 하기 위해
기본적인 구조, 주요 변수 선언은 제공함

## Slide 9: 여러 Class 연계
  ‘ FT Data 저장용, FT 읽기
Class ClassFtData
  Public Class cEvent_Def
    Public Name As String
    Public Type As String
    Public Proba As Single
    Public Child As List(Of Integer)
    …
  End Class
  ' FT 전체 저장
  Public XEvents As List(Of cEvent_Def)
  ‘ FT 읽기
  Public Sub ReadFT(FileName As String)
    …
  End Sub
End Class
‘ FT 를 이용한 기초 분석
Class ClassTraverse
  Dim FT As ClassFtData
  ‘ Class 생성시 ClassFtData를 연결
  Public Sub New(FtData As ClassFtData)
    FT = FtData
  End Sub
  Public Sub TraverseFT1(Top As String)
    …
  End Sub
  …
End Class

## Slide 10: Project Form
Form은 우측과 같이 처리
Form에서 다음 2개의 Class는 Global로 선언
  Dim FT As New ClassFtData ' FT 구조 저장용
    FT를 읽으면 FT에 저장
  Dim cBdd As New ClassBdd ' BDD 계산용
    BDD 를 계산한 결과는 cBdd에 저장
Read FT
  FT 읽기
Traverse FT
  FT 전체 구조를 찾아다니는 방법
Monte Carlo
  Monte Carlo로 Top Event 값 구하기
BDD
  BDD 방법으로 Prime Implicant 및 Minimal Cut Set 구하기

## Slide 11: 주어진 것들
Main Form
각 Class 에서
  주요 변수 선언
  주요 Function에 대한 요구 조건
    ‘ Program : 으로 시작하는 부분을 완성하면 됨
다음 Class는 전체가 주어짐
  ClassRawFile
    RAW File 저장하는 Class
  Module1, frmMessage
    Form에 Message 나타내기

## Slide 12: Part 1. 기초

## Slide 13: FT Data Structure 및 FT 읽기

## Slide 14: FT Data 구조
Gate
  Name, Type
  NoChild 개의 Child 를 가짐
Basic Event
  Name, Type, Proba
Event : Gate Event, Basic Event
  Name, Type, Proba
  NoChild, Child (0 ~ NoChild-1)
    NoChild = 0 for Basic Event
  Array 대신 List 를 사용하면 간편
    Child as List

## Slide 15: Gate – Child 간 연결 방식
Index 를 이용
  각 Event에 대한 Index
    일종의 주민번호
  뒷장 GetIndexOfEvent 참조
Name | Type | Proba | NoChild | Child
TOP | * |  | 2 | G1, G2
G1 | + |  | 3 | A, B, G3
G2 | + |  | 2 | C, B, G3
A | B | 0.1 |  | 
B | B | 0.2 |  | 
G3 | * |  | 2 | D, E
C | B | 0.3 |  | 
D | B | 0.4 |  | 
E | B | 0.5 |  | 
Index | Name | Type | Proba | NoChild | Child
2 | TOP | * |  | 2 | 3, 4
3 | G1 | + |  | 3 | 5, 6, 7
4 | G2 | + |  | 2 | 8, 6, 7
5 | A | B | 0.1 |  | 
6 | B | B | 0.2 |  | 
7 | G3 | * |  | 2 | 9, 10
8 | C | B | 0.3 |  | 
9 | D | B | 0.4 |  | 
10 | E | B | 0.5 |  | 
Event 의 정보를 어떻게 빠르게 가져올 것인가?

## Slide 16: Event Index 찾기
' 주어진 이름이 몇번째 XEvents()에 저장되어 있는지
' 없으면 새로운 XEevent 생성하고 Index Return
Public Function GetIndexOfEvent(EvtName As String) As Integer
  ' 기존에 XEvents()에 저장된 것이면 찾아서 Index를 Return --
  For i = 2 To XEvents.Count - 1
    If (EvtName = XEvents(i).Name) Then
      Return i ' Index 를 Return
    End If
  Next
  ' 없으면 새로운 Event 생성하고 Index를 Return --
  Dim E1 As New cEvent_Def ' 생성
  E1.Name = EvtName
  ‘ E1.Child = New List(Of Integer) ‘ cEvent_Def 생성시 초기화 처리 -> 여기서 불필요
  XEvents.Add(E1) ' XEvents에 추가
  Return (XEvents.Count - 1) ' Index 를 Return
End Function

## Slide 17: 저장 방식 (Class + List 이용)
Public Class ClassFtData
  ' 하나의 Event에 대한 정보
  Public Class cEvent_Def
    Public Name As String
    Public Type As String
    Public Proba As Single
    Public Child As List(Of Integer)
    ' cEvent_Def 생성시 List 초기화
    Sub New()
      Child = New List(Of Integer)
    End Sub
  End Class
  ' FT 전체 저장
  Public XEvents As List(Of cEvent_Def)
  Public FtFileName As String
  …
End Class
하나의 Event에 대한 정보
FT는 Event들의 집합

## Slide 18: 참고 : 옛날 저장 방식
방식 1 : 각기 별도의 Array 로
  Name (mxEvent)
  Type (mxEvent)
  Proba (mxEvent)
  NoChild (mxEvent)
  Child (mxEvent, mxChild)
Name
TOP
G1
G2
A
…
Type
*
+
+
B
…
Child |  |  | 
2 | 3 |  | 
4 | 5 | 6 | 
7 | 5 | 6 | 
… |  |  | 
Proba
0.1
…
NoChild
2
3
3
0
…
1
2
3
4
5

## Slide 19: 참고 : 옛날 저장 방식
방식 2 : Structure/Array 이용
  Structure cEvent_Def
    Name As String
    Type As String
    Proba As Single
    NoChild As Integer
    Child() As Integer ‘ Run time시 Array 잡아야 함
  XEvents(MxEvent) As cEvent_Def
  NoEvent As Integer = 0
List 를 사용하지 않는 경우에 방식 2를 사용
방식 3 : Structure/List 이용
  Structure cEvent_Def
    Name As String
    Type As String
    Proba As Single
    Child As List (Of Integer)
  XEvents As List (Of cEvent_Def)
방식 3은 작동하지 않을 수 있음
  Structure로 선언된 변수 내에 List는 사용상 어려움 많음. 다시 값을 assign 못하는 경우 발생함.

## Slide 20: 참고 : Structure, Array 이용 (옛날 방식)
Public Class ClassFtData
  ‘ 주요 변수 선언
  Public Const MxChild = 8 ' 최대 Child 수
  Public Const MxEvent = 1000 ' 최대 Event 수
  Public Structure XEvent_Type
    Dim Name As String
    Dim Type As String
    Dim Proba As Single
    Dim NoChild As Integer ' 실제 갯수만큼
    Dim Child() As Integer ' Child(MxChild) : (0 ~ NoChild-1)
    Public Sub SetChildArr()
      ReDim Child(MxChild)
    End Sub
  End Structure
  ' FT Structure 관련
  Public XEvents(MxEvent) As XEvent_Type ' (0 - NoEvent)
  Public NoEvent As Integer ' # of XEvents
  Public FtFileName As String
  ……
End Class
List 로 대치 가능
List 로 대치 가능
List 로 처리시 불필요

## Slide 21: FTAP 양식의 FT Data 읽기
FT Block
  각줄 읽어서 : Gate, Type, Childs
  EndTree 로 끝남
Event Block
  Import 로 시작
    Import 까지 Skip
  각줄 읽어서 : Proba, Event
  Limit 로 끝남
주의
  대부분 Comment 있음
    * 로 시작하는 문장
    처음 및 Block 사이의 * 는 Skip
**
**
TOP * G1 G2
G1 + A B G3
G2 + C B G3
G3 * D E
ENDTREE
PROCESS TOP
IMPORT
1.000000e-1 A
2.000000e-1 B
3.000000e-1 C
4.000000e-1 E
5.000000e-1 F
LIMIT 1.000e-11
Ft1.FTP

## Slide 22: FT Event에 대한 Index
기본적인 Index
  0 ~ … 으로 시작
참고
  Normal Event에 대한 Index
    G1  1
  Negate Event에 대한 Index
    /G1  -1
  Index 를 적어도 1부터 시작하도록
    0은 –를 사용할 수 없음
Name | Index
TOP | 0
G1 | 1
G2 | 2
A | 3
B | 4
G3 | 5
C | 6
D | 7
E | 8
Name | Index
TOP | 1
G1 | 2
G2 | 3
A | 4
B | 5
G3 | 6
C | 7
D | 8
E | 9

## Slide 23: FT Event에 대한 Index (계속)
BDD 에서 Index
  2개의 Event를 미리 정의
    0  False Event
    1  True Event
  FT의 Event는 2부터 시작
Name | Index
False | 0
True | 1
TOP | 2
G1 | 3
G2 | 4
A | 5
B | 6
G3 | 7
C | 8
D | 9
E | 10

## Slide 24: FT 읽기 (전체 구조)
Public Sub ReadFT(FileName As String)
  ‘ File 열기 (using StreamReader)
  Dim strReader As System.IO.StreamReader = System.IO.File.OpenText(FileName)
  FtFileName = FileName
  ' 초기화 (0 - False, 1 - True 용, 실제 FT Event는 2부터 저장되도록)
  Dim E1, E2 As New cEvent
  E1.Name = "FALSE" : E1.Type = "B" : E1.Proba = 0.0 : E1.Child = New List(Of Integer)
  E2.Name = "TRUE" : E2.Type = "B" : E2.Proba = 1.0 : E2.Child = New List(Of Integer)
  XEvents = New List(Of cEvent_Def) ‘ FT 전체 초기화
  XEvents.Add(E1)
  XEvents.Add(E2)
  ‘ FT File 읽기
  Call ReadFtBlock(strReader) ' Read FT Block (FT Logic 부분)
  Call ReadDataBlock(strReader) ' Read Data Block (Data 부분)
  strReader.Close() ‘ File 닫기
End Sub

## Slide 25: FT 읽기 (FT Logic 부분)
Private Sub ReadFtBlock(strReader As System.IO.StreamReader)
  Dim aLine As String
  Dim sL() As String, Sep(1) As String
  Dim iGate, iC As Integer
  Sep(0) = " " : Sep(1) = vbTab
  Do While (strReader.Peek() <> -1) ' 끝이 아니면 계속 읽기
    ' 한줄 읽기
    aLine = strReader.ReadLine
    If (aLine.Substring(0, 1) <> "*") Then ' * 가 아니면
      If (aLine.ToUpper = "ENDTREE") Then Exit Do ' ENDTREE 까지 읽기
      ' Word 단위로 분리하여 SL() 에 저장
      sL = aLine.Split(Sep, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
      ' Name, Type, Child로 분리
      If (sL.Length > 2) Then ' 적어도 Name, Type, Child 1개는 있어야 처리
        iGate = GetIndexOfEvent(sL(0)) ' Event Index (New Event면 생성하고 이름 저장)
        XEvents(iGate).Type = sL(1) ' Type
        For j = 2 To sL.Length - 1
          iC = GetIndexOfEvent(sL(j))
          XEvents(iGate).Child.Add(iC) ' Child
        Next
      End If
    End If
  Loop
End Sub

## Slide 26: FT 읽기 (Data 부분)
Private Sub ReadDataBlock(strReader As System.IO.StreamReader)
  Dim aLine As String
  Dim sL() As String, Sep(1) As String
  Dim iE As Integer, pE As Single
  Sep(0) = " " : Sep(1) = vbTab
  Do While (strReader.Peek() <> -1) ' IMPORT 까지 한줄씩 읽기
    aLine = strReader.ReadLine
    If (aLine.ToUpper = "IMPORT") Then Exit Do
  Loop
  ' Data 읽기
  Do While (strReader.Peek() <> -1)
    aLine = strReader.ReadLine ' 한줄 읽기
    sL = aLine.Split(Sep, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries) ' Word 단위로 분리하여 SL() 에 저장
    If (sL(0).ToUpper = "LIMIT") Then Exit Do ' LIMIT 까지 읽기
    ' Event에 대한 Data
    pE = Convert.ToSingle(sL(0)) ' Proba
    iE = GetIndexOfEvent(sL(1)) ' Event Index
    XEvents(iE).Proba = pE
    XEvents(iE).Type = "B"
  Loop
End Sub

## Slide 27: FT 읽기 (GetIndexOfEvent)
' 주어진 이름이 몇번째 XEvents()에 저장되어 있는지 Index Return
' 없으면 새로운 XEevent 생성하고 Index Return
Public Function GetIndexOfEvent(EvtName As String) As Integer
  ' 기존에 Xevents()에 저장된 것이면 찾아서 Index를 Return --
  For i = 2 To XEvents.Count - 1
    If (EvtName = XEvents(i).Name) Then
      Return i ' Index 를 Return
    End If
  Next
  ' 없으면 새로운 Event 생성하고 Index를 Return --
  Dim E1 As New cEvent_Def ' 생성 (cEvent_Def 생성시 Child에 대한 List 자동으로 초기화됨)
  E1.Name = EvtName
  XEvents.Add(E1) ' XEvents에 추가
  Return (XEvents.Count - 1) ' Index 를 Return
End Function

## Slide 28: FT Print 하기
For each Event P
  If P = Gate Then ‘ Gate
    S = Gate Name + Gate Type
    For each Child x
      S  Child Name 추가
  Else ‘ BE
    S = Event Name
    S  Event Proba 추가
  Print S
예제 : Ft1.FTP
Name, Index 를 함께 출력

## Slide 29: Print 하기 (계속)
' String S에 FT 내용 Print
Public Sub PrintFT()
  Dim S As String = "“ ‘ FT 내용을 기록할 String
  Dim e, n As Integer ' e : 하나의 Child, n : Child 수
  Dim nEvent As Integer = XEvents.Count ' Event 수
  S = "-- FT ---- "
  For i = 2 To nEvent - 1
    n = XEvents(i).Child.Count
    If (n > 0) Then
      S += vbCrLf & XEvents(i).Name & " | " & i.ToString & vbTab & XEvents(i).Type
      For j = 0 To n - 1
        e = XEvents(i).Child(j)
        S += vbTab & XEvents(e).Name & " | " & e
      Next
    Else
      S += vbCrLf & XEvents(i).Name & " | " & i.ToString & vbTab & XEvents(i).Proba
    End If
  Next
  Message(S) ‘ TextBox에 출력
End Sub

## Slide 30: Traverse FT

## Slide 31: Traverse FT 1
주어진 Top 부터 모든 Gate를 지나가기
기본적인 Algorithm은 아래와 같음
  아래 Algorithm은 간 곳을 다시 방문함
Sub TraverseGate1(P)
  If P = Basic Event then
    Print P and Exit
  Else ‘ P = Gate 임
    Print P
    For each Child x of P
      Call TraverseGate1(x)
Sub TraverseGate1(P As Integer)
  Dim x As Integer
  If (FT.XEvents(P).Child.Count = 0) Then ' Basic Event
    Message.Add(FT.XEvents(P).Name)
    Return
  Else ' Gate
    Message.Add(FT.XEvents(P).Name)
    For i = 0 To FT.XEvents(P).Child.Count - 1
      x = FT.XEvents(P).Child(i)
      Call TraverseGate1(x) ' Child에 대해 반복
    Next
  End If
End Sub

## Slide 32: Traverse FT 2
주어진 Top 부터 모든 Gate를 지나가기
간 곳을 다시 방문하지 않도록
Sub TraverseGate2(P)
  If P = Basic Event then
    Print P and Exit
  Else ‘ P = Gate 임
    Print P
    만일 방문한 Gate면 Exit
    For each Child x of P
      Call TraverseGate2(x)
방문한 Gate인지 점검하는 방법
  Occ(P) 의 값으로
  미리 Occ Array 초기화 필요
    Dim Occ(Event 수)
    Occ() = 0
Sub TraverseGate2(P As Integer, Occ() as Integer)
  Dim x As Integer
  If (FT.XEvents(P).Child.Count = 0) Then ' Basic Event
    Message.Add(FT.XEvents(P).Name)
    Return
  Else ' Gate
    Message.Add(FT.XEvents(P).Name)
    If (Occ(P) > 0) Then Return
    Occ(P) += 1
    For i = 0 To FT.XEvents(P).Child.Count - 1
      x = FT.XEvents(P).Child(i)
      Call TraverseGate2(x, Occ) ' Child에 대해 반복
    Next
  End If
End Sub

## Slide 33: 연습문제
Given
  N 개의 Event가 있는 경우
  각 Event의 값이 V(i) 에 저장되어 있음
각기 다음 Gate의 값을 구하기
  N 개의 Event가 OR로 연결된 경우
  N 개의 Event가 AND로 연결된 경우
참고
  T = X + Y
    P(T) = P(X) + P(Y) – P(X) * P(Y)
  T = X * Y
    P(T) = P(X) * P(Y)

## Slide 34: FT 값 구하기
모든 Gate 및 Event가 한번씩만 나타난다는 가정
  Bottom-Up으로 Gate 값을 구해나갈 수 있음
T = X + Y
  P(T) = P(X) + P(Y) – P(X) * P(Y)
T = X * Y
  P(T) = P(X) * P(Y)
Bottom-Up Order
  G2A  G3  TOP 의 순서로 계산
  Traverse FT 와 같은 방식
예제 : Ex_G2.FTP

## Slide 35: FT 값 구하기 (계속)
기본 방법
  주어진 Event에 대해
    만일 Basic Event 면
      Event 확률을 Return
    만일 Gate 면
      각 Child 에 대해 확률을 계산 (Recursion)
      Gate Type (OR, AND) 를 감안하여 Gate 확률을 계산
      계산된 값을 Return
예제 : Ex_G1.FTP
예제 : Ex_G3.FTP

## Slide 36: FT 값 구하기 (계속)
Function Calculate_Gate (P)
  If P = Basic Event then
    Return Value of P
  Else ‘ P = Gate 임
    만일 방문한 Gate면
      Return Value of P
    For each Child x of P
      V(i) = Calculate_Gate (x)
    Gate 값 계산 ….
    Value of P 를 저장
    Return Value of P
V(i) : 임시 값 저장용
Value of P : XEvents(P).Proba
XEvents(P).Proba  계산된 Gate 값
' Gate 값 계산
If (FT.XEvents(P).Type = "+") Then
V1 = 0.0
For i = 0 To FT.XEvents(P).Child.Count - 1
V1 = V1 + V(i) - V1 * V(i)
Next
ElseIf (FT.XEvents(P).Type = "*") Then
V1 = 1.0
For i = 0 To FT.XEvents(P).Child.Count - 1
V1 = V1 * V(i)
Next
End If
V(i) 이용하여 Gate 값 계산

## Slide 37: Monte Carlo Approach
Basics of FTeMC

## Slide 38: Basic Idea
Basic Idea
  Nt = 0 ‘ Failure Count
  For each run
    ‘ Determine the state of event
      ‘ Random # 생성 + 고장확률과 비교하여 State 결정
      If (Pi < Rnd()) then Si = True, Else Si= False
    ‘ Determine the state of Top Event (Recursion 이용)
      If St = True then, increase the number of failure Nt
  ‘ Top Event Failure Probability (Count / # of Runs)
    Pt = Nt / Nrun
주요 Variable
  State of gates/events : S = (S1, S2, …, Sn)
    Si = 1 : True, 0 : False, -1 : Undefined

## Slide 39: Algorithm
Function EvaluateTopEventProbability (T)
  For number of samples n
    // determine the state of events
    For each Ei which is a basic event
      // a random number r between 0 and 1
      r = rand()
      // State of Ei
      if r ≤ Pi then Si = True else Si = False
    // Calculate the state of top event
    ST = GetState (T) // f(S)
    if ST ≡ True then m = m + 1
  // Evaluate the top event probability PT
  PT = m / n
  Return PT

## Slide 40: GetState
Function GetState (g)
  // return Sg for basic event
  if g is a basic event then
    return Sg
  // for Gate
  // if already processed
  if Sg is already determined then
    return Sg
  // calculate the state for each child
  For each child Ci ∈ g
    // recursively for each child
    Si = GetState (Ci)
  // Determine the State of g
  Sg = DetermineState (g)
  Return Sg

## Slide 41: DetermineState
Function DetermineState (g)
  if g is a OR Gate then
    u = False
    For each child Ci ∈ g
      u = u ∪ Si
  else if g is a AND Gate then
    u = True
    For each child Ci ∈ g
      u = u ∩ Si
  Sg = u
  return Sg

## Slide 42: 기타
F(i) : Failure Count for i-th Event
  각 Gate/Event에 대해 모두 Count 가능
Visited (i) : i-th Event에 대해 점검하였는지 check
초기화
  각 Array Size

## Slide 43: Part 2. BDD

## Slide 44: Boolean Algebra

## Slide 45: Boolean Algebra에 의한 Minimal Cut Set 계산
예제
  T = (A + B) * (A + C) + C * (C + D)
  = A * A + A * C + A * B + B * C + C * C + C * D
  = A + A * C + A * B + B * C + C + C * D
  = A + C (A 와 C 는 Minimal Cut Set)
필요한 Operation
  Boolean 식의 전개
  Reduction : Absorption Law (X + X Y  X)
    n 개가 전개되었을 때, Reduction에 nC2 (~n2/2) 번의 비교가 필요함.
      n = 100,000  1010 / 2 번의 비교 필요
Description | Rules
Idempotent Law | a. X X = X b. X + X = X
Absorption Law | a. X (X + Y) = X b. X + X Y = X
Complementation | a. X /X = 0 b. X + /X = 1
Distributive Law | a. X (Y + Z) = X Y + X Z b. (X + Y) (X + Z) = X + Y Z

## Slide 46: 프로그램 개요
각 Gate에 대해 Cut Set 저장하는 구조를 먼저 정의
방식 1 : 2D Array (무식한 방법)
방식 2 : Structure / List (간단)
  Structure aMcsDef
    CS as List(Of Integer)
  Mcs as List(Of aMcsDef)
방식 3 : 1D Array + Pointer (memory 관리 효율적)
Solve하는 순서
  Bottom-Up 방식으로
각 Gate에 대해
  Gate Type에 따라
    ‘OR Gate’
      2개의 MCS를 합치고
    ‘ AND Gate’
      2개의 MCS를 곱하고
        N x M 만큼 수가 늘어남
  Absorption 수행
    모든 MCS들을 비교하여, Absorb될 수 있는 것들을 삭제
      n2/2 번의 비교 필요
1st MCS
2nd MCS
3rd MCS
oooo
1st MCS
2nd MCS
3rd MCS
Program : 1000~2000 line 정도

## Slide 47: BDD 기초
Basics of FtBdd

## Slide 48: BDD 방법론
Shannon Decomposition
  F = x * F (x = 1) + /x * F (x = 0)
ite (if-then-else) operator 로 표현 가능
  ite (x, F1, F2) = x * F1 + /x * F2
Basic BDD Operation : [Function Bdd_Solve(op, g, h)]
  G = ite (x, G1, G2), H = ite (y, H1, H2)
  x < y  G <op> H = ite (x, G1 <op> H, G2 <op> H)
  x = y  G <op> H = ite (x, G1 <op> H1, G2 <op> H2)
  Where, <op> 는 + (OR) 또는 * (AND)
  Basic event의 order를 미리 정해야 함 (매우 중요함)
If x=True then
F1
Else
F0

## Slide 49: Basic BDD Operation 의 입증
T = J + H  ?
x <> y
  T = J + H = (x * F1 + /x * F2) + H
  T (x = 1) = F1 + H
  T (x = 0) = F2 + H
  T = x * (F1 + H) + /x * (F2 + H)
x = y
  T = J + H = (x * F1 + /x * F2) + (x * G1 + /x * G2)
  T (x = 1) = F1 + G1
  T (x = 0) = F2 + G2
  T = x * (F1 + G1) + /x * (F2 + G2)
T = J * H  ?
x <> y
  T = J * H = (x * F1 + /x * F2) * H
  T (x = 1) = F1 * H
  T (x = 0) = F2 + H
  T = x * (F1 * H) + /x * (F2 * H)
x = y
  T = J * H = (x * F1 + /x * F2) * (x * G1 + /x * G2)
  T (x = 1) = F1 * G1
  T (x = 0) = F2 * G2
  T = x * (F1 * G1) + /x * (F2 * G2)
J = x * F1 + /x * F2, H = y * G1 + /y * G2
기타
1 + H = 1, 1 * H = H, 0 + H = H, 0 * H = 0

## Slide 50: FT의 값 계산하기
Basic
  0 < P(A) < 1
  P(A1 A2) = P(A1) P(A2)
  P(A1+A2)=P(A1)+P(A2)-P(A1 A2)
MCS 에서 값 계산
BDD
  F = ite (x, F1, F2)
    = x * F1 + /x * F2
BDD 에서 값 계산
  P(F)
  = P(x) * P(F1) + (1-P(x)) * P(F2)
참고
  P(F)
  = P(x * F1 + /x * F2)
  = P(x*F1) + P(/x*F2)
    – P(x*F1*/x*F2)
  = P(x*F1) + P(/x*F2)
대략 2n 번 계산 필요

## Slide 51: BDD Operation 예제

## Slide 52: 예제 1
T = A + B
Ordering : A < B
Shannon Decomposition
  T = A * T(A=1) + /A * T(A=0)
  = A + /A * B
BDD
  A = ite(A, 1, 0)
  B = ite(B, 1, 0)
  A+B = ite(A, 1+ ite(B, 1, 0) , 0+ite(B, 1, 0))
  = ite(A, 1, ite(B, 1, 0))
A
A
1
0
B
B
1
0
  G = ite (x, G1, G2), H = ite (y, H1, H2)
  x < y  G <op> H = ite (x, G1 <op> H, G2 <op> H)
  x = y  G <op> H = ite (x, G1 <op> H1, G2 <op> H2)
  Where, <op> 는 + (OR) 또는 * (AND)
A+B
A
1
1+B
0+B
B
1
0
A+B
B
1
0
+
1
B
1
0
+
0
A

## Slide 53: 예제 2
Ordering : C < A < B
G1 = ite(A, 1, 0) + ite(B, 1, 0)
= ite(A, 1+ite(B, 1, 0), 0 + ite(B, 1, 0)
= ite(A, 1, ite(B, 1, 0))
A
G1 = A + B
1
0
B
1
0
+
G1
B
1
0
+
1
B
1
0
+
0
A
G1
1
B
1
0
A

## Slide 54: 예제 2 (계속)
TOP = ite(C, 1, 0) * ite(A, 1, ite(B, 1, 0)))
= ite(C, 1 * ite(A, 1, ite(B, 1, 0)), 0 * ite(A, 1, ite(B, 1, 0)))
= ite(C, ite(A, 1, ite(B, 1, 0)), 0)
G1
1
B
1
0
A
C
TOP = G1 * C
1
0
*
TOP
*
*
C
1
B
1
0
A
1
1
B
1
0
A
0
1
B
1
0
A
TOP
C
0

## Slide 55: 예제 2 (계속)
Ordering : C < A < B
SD
T = C * T(C=1) + /C * T(C=0)
= C * (G1 * 1) + /C * (G1 * 0)
= C * G1 + 0
= C * (A * G1(A=1) + /A * G1(A=0))
= C * (A * 1 + /A * B)
= C * (A + /A * B)
= C * A + C * /A * B
1
B
1
0
A
TOP
C
0
  C * A * 1
  /C * 0
  C * /A * B * 1
  C * /A * /B * 0

## Slide 56: 예제 3
Ordering : B < C < D
G2 = ite(B, 1, 0) + ite(C, 1, 0) = ite (B, 1, ite(C, 1, 0))
G3 = ite(B, 1, 0) + ite(D, 1, 0) = ite (B, 1, ite(D, 1, 0))
G1 = G2 * G3
= ite (B, 1, ite(C, 1, 0)) * ite (B, 1, ite(D, 1, 0))
= ite (B, 1, ite(C, 1, 0) * ite (D, 1, 0))
= ite (B, 1, ite(C, ite(D, 1, 0), 0)
G1
B
C
1
D
1
0
0
  B
  /B * C * D

## Slide 57: 예제 3 (계속)
Ordering : D < C < B
G2 = ite(B, 1, 0) + ite(C, 1, 0) = ite (C, 1, ite(B, 1, 0))
G3 = ite(B, 1, 0) + ite(D, 1, 0) = ite (D, 1, ite(B, 1, 0))
G1 = G2 * G3
= ite (C, 1, ite(B, 1, 0)) * ite (D, 1, ite(B, 1, 0))
= ite (D, ite (C, 1, ite(B, 1, 0)), ite(B, 1, 0) * ite (C, 1, ite(B, 1, 0)))
= ite (D, ite (C, 1, ite(B, 1, 0)), ite (C, ite(B, 1, 0), ite(B, 1, 0)))
= ite (D, ite (C, 1, ite(B, 1, 0)), ite(B, 1, 0))
G1
D
B
1
0
C
1
B
1
0
  D * C
  D * /C * B
  /D * B
B < C < D 에 비해 복잡
 Ordering 중요

## Slide 58: 예제 4
T = A + B * C + B * D
Ordering : D < C < B < A
SD
  T = D * (A + B + B * C) + /D * (A + B * C)
  = D * (B + /B * A) + /D * (C * (A + B) + /C * A)
  = D * (B + /B * A) + /D * (C * (B + /B * A) + /C * A)
다시 전개하면
  T = D * B + D * /B * A + /D * C * B + /D * C * /B * A + /D * /C * A
Negate를 제외하면 (= Zero BDD (ZBDD))
  T’ = D * B + D * /B * A + /D * C * B + /D * C * /B * A + /D * /C * A
  = D * B + D * A + C * B + C * A + A
  = D * B + C * B + A

## Slide 59: BDD의 주요 Routine 들

## Slide 60: BDD Functions
Bdd_Solve(op, g, h) : BDD Operation
  F  g <op> h
  g = ite(x, gx, gr), h = ite (y, hx, hr)
Bdd_Solve_Simple (op, g, h) : 1 또는 0이 포함되는 경우 BDD Operation
Put_ite (x, l, r) : 새로운 ite 생성
  ite (x, l, r) 을 생성하고 ite 목록에 저장
  ite 의 값도 함께 계산
MinBdd(f) : BDD를 Minimal Cut Set으로 변환하는 함수
MinBddBy(f, g) : Delete Term Operation 과 동일
  F’  F Θ G
Bdd_Negate(f) : f 의 Negate 구하기
  /F  x * /F1 + /x * /F0
  모든 결과 : ite 형태
  ite에 대한 index를 return

## Slide 61: 주요 Variable들
Class ite_def ‘ 하나의 ite 정의
Public x As Integer ' Pivot Event, Index to xEvents ()
Public l, r As Integer ' Pointer to left, right 또는 0, 1
Public v As Double ' ite 의 Probability
Dim ite as List(Of ite_def) ‘ 전체 ite 집합
Dim pEvent_to_ite() As Integer ' 각 FT에 대해 계산된 ite 결과
      : ite 에 대한 pointer (FT.XEvents.Count 만큼 필요)

## Slide 62: 참고 사항
G = ite(x, G1, G0)  G’ = ite(x, G1’, G0’)
H = ite (y, H1, H0)  H’ = ite (y, H1’, H0’)
  여기서
    G’ 은 G 에 대한 pEvent_to_ite
    H’ 은 H 에 대한 pEvent_to_ite
    G’, G1’, G0’, H’, H1’, H0’ 모두 ite에 대한 index 형태로 처리됨
F = G + H 를 계산하려면
  G’ = G 에 대한 pEvent_to_ite
  H’ = H 에 대한 pEvent_to_ite
  F’  Bdd_Solve(“+”, G’, H’)
    Bdd_Solve(“+”, G’, H’) 를 Call
      결과는 F’ 이라는 ite에 대한 index
  F 에 대한 pEvent_to_ite 에 F’ 저장

## Slide 63: Gate 를 BDD 로 Solve하는 부분
SolveFaultTree(TopName) : 주어진 TopName에 대해 BDD 풀기
  ixTop  TopName 에 대한 Index
  Gate, BE Ordering 하기
  BDD 정보 초기화하기
  BDD Solve 하기
    P  Solve_Gates
      Gate_Order() 에 따라 BDD 풀기 (자동적으로 Bottom-Up 으로 Solve하게 됨)

## Slide 64: RAW File 저장하는 부분
SaveBDD(RawFileName)
  RawFileName에 ite를 전개한 prime implicant를 저장하기
  ClassRawFile.SaveRawFile 을 call하려면 먼저 ite를 prime implicant로 형태로 전개하는 과정 필요
SaveMCS(RawFileName)
  RawFileName에 ite를 전개한 minimal cut set을 저장하기
  ClassRawFile.SaveRawFile 을 call하려면 먼저 ite를 cut set 형태로 전개하는 과정 필요

## Slide 65: 기타
PrintITE
  BDD 결과물인 ITE 출력하기
NumberOfCutSet()
  Top Event 의 ite로부터 cut set 수 계산하기

## Slide 66: Prime implicant
Implicants : A product term is an implicant of a function if the function has the value ‘1’ for all minterms of the product term.
Prime implicant : If the removal of any literal from an implicant P results in a product term that is not an implicant of the function then P is a prime implicant.

## Slide 67: Order 찾기

## Slide 68: Gate를 Bottom Up 으로 찾아가는 순서 찾기
필요한 Variable들
  Bottom-Up Order 저장용
    BU_Order_Gate(), No_BU_Order_Gate 에 저장
    또는, BU_Order_Gate as List (Of Integer) 처리
기본 Logic : 주어진 Event G에 대해
  Find_BU_Order_FT (G)
    If g is Gate then
      For each c in child
        Find_BU_Order_FT (c)
      BU_Order_Gate 에 G 추가
예제 : Ft1.FTP

## Slide 69: Occurrence 이용하여 다시 방문하지 않기
필요한 Variable들
  각 Event에 대한 Occurrence
    Occ (noEvent)
      0으로 초기화 필요
Logic 변경
  Find_BU_Order_FT (G)
    If Occ(G) > 0 then exit sub
    Occ(G) ++
    If g is Gate then
      For each c in child
        Find_BU_Order_FT (c)
      BU_Order_Gate 에 G 추가

## Slide 70: Event Order 정하기
BDD에서 Event Order는 매우 중요함
  BDD에서 비교용으로 사용하는 것이므로 Array() 구조 사용
    BE_Order(x) : BDD에서 x<y 비교시 사용하는 값
    BE_Order(x)  XEvents(x) 의 Order로 사용
방법 1 : 가장 간단한 방법
  BE_Order(i) = i
  방법 2 : Depth-First 로 순서 정하는 방법
방법 3 : 여러가지 방법 연구

## Slide 71: BDD Algorithm 구현

## Slide 72: BDD에 필요한 Data 구조
방법 1 : Class, List 이용
  Class ite_def ' ITE 하나 저장용
    Public x As Integer ' Pivot Event, Index to xEvents ()
    Public l, r As Integer ' Pointer to left, right 또는 0, 1
    Public v As Double ' ite 의 Probability
  End Class
  Dim ite As List(Of ite_def) ' ITE 저장용
방법 2 : Structure, Array 이용
  Structure ite_type
    l, r as integer ‘ Pointer to left, right 또는 0, 1
    x as integer ‘ Index to xEvents ()
    v as single ‘ ite 구조체의 값
  End Structure
  ite() as ite_type ‘ ite를 저장하기 위한 Array 들
    2부터 시작하도록 (0, 1 은 특수 ite)
  noite as integer ‘ ite 의 수
  mxite = 100000 ‘ 최대 할당할 수 있는 ite 수

## Slide 73: Data 구조
  FT 관련
  XEvents As List (Of cEvent_Def)
    2부터 시작하도록 (0, 1은 특수 Event)
  pEvent_to_ite (Xevents.Count)
    ‘ i-th Event에 대한 ite 결과 pointer
  BE_Order(Xevents.Count)
    ‘ BE의 order, ite operation시 크기 비교에 사용
  Gate_Order as List Of Integer
    ‘ Gate를 solve하는 순서

## Slide 74: Solve Fault Tree
BE Ordering
  BE Ordering  BE_Order()
  Brute Force, Depth-First, Breadth-First, 다양한 방법
ite 초기화
  For i = 2 to noevent
    If i is Gate  pEvent_to_ite (i) = -1 ‘ 아직 계산 안된 것을 표시
    Else pEvent_to_ite(i) = Put_ite(i, 1, 0) ‘ BE의 ite는 미리 정하기
각 Gate에 대해 BDD 풀기
  Gate 계산 순서 정하기
    Bottom_up Gate Ordering  Gate_Order()
  Gate_Order()에 따라 Solve BDD
    Solve_Gates

## Slide 75: Solve Fault Tree
주어진 Top 에 대해 Bottom-Up 으로 풀기
  방법 1이나 방법 2나 Solve하는 순서 같음.
  단지, 복잡한 BDD를 solve할 때, Recursion 대신 iteration 방식을 이용
방법 1
  Recursion 으로 Bottom 으로 내려갔다가, 올라가면서 하나씩 Solve하는 방법
방법 2
  Bottom-Up 으로 Solve하는 순서를 미리 정한 후, 그 순서대로 푸는 방법
  Gate 계산 순서
    Bottom_up Gate Ordering  Gate_Order()
  Gate_Order()에 따라 Solve BDD
    Solve_Gates()
      For i = 0 To Gate_Order.Count - 1
        g  Gate_Order(i) ' i-th Gate
        p  Solve_A_Gate(g) ' Gate g에 대해 BDD 풀기
      Next

## Slide 76: 예제
Gate Order : 7, 3, 4, 2 (G3, G1, G2, TOP)
BE Order : D, E, A, C, B
TOP=17-th ITE
2 (A, 1, 0 ) 0.1
3 (B, 1, 0 ) 0.2
4 (C, 1, 0 ) 0.3
5 (D, 1, 0 ) 0.4
6 (E, 1, 0 ) 0.5
7 (D, 6, 0 ) 0.2
8 (A, 1, 3 ) 0.28
9 (E, 1, 8 ) 0.64
10 (D, 9, 8 ) 0.424
11 (C, 1, 3 ) 0.44
12 (E, 1, 11 ) 0.72
13 (D, 12, 11 ) 0.552
14 (A, 11, 3 ) 0.224
15 (E, 1, 14 ) 0.612
16 (A, 11, 3 ) 0.224
17 (D, 15, 16 ) 0.3792
0.3792
0.424
0.552
0.2
Ft1.FTP

## Slide 77: 예제
TOP=7-th ITE
2 (A, 1, 0 ) 0.1
3 (B, 1, 0 ) 0.2
4 (C, 1, 0 ) 0.3
5 (A, 1, 3 ) 0.28
6 (C, 1, 3 ) 0.44
7 (A, 6, 3 ) 0.224

## Slide 78: 예제
TOP=43-th ITE
2 (E1, 1, 0 ) 0.3
3 (X1, 1, 0 ) 0.5
4 (E2, 1, 0 ) 0.3
5 (X2, 1, 0 ) 0.5
6 (E3, 1, 0 ) 0.3
7 (E2, 3, 0 ) 0.15
8 (E3, 5, 0 ) 0.15
9 (E1, 1, 3 ) 0.65
10 (E2, 9, 2 ) 0.405
11 (X1, 1, 5 ) 0.75
12 (E1, 1, 11 ) 0.825
13 (E3, 12, 9 ) 0.7025
14 (E1, 1, 5 ) 0.65
15 (E3, 14, 2 ) 0.405
16 (E2, 13, 15 ) 0.49425
17 (X1, 1, 0 ) 0.5
18 (E1, 3, 17 ) 0.5
19 (E3, 18, 3 ) 0.5
20 (X1, 5, 0 ) 0.25
21 (E1, 3, 20 ) 0.325
22 (E1, 3, 0 ) 0.15
23 (E3, 21, 22 ) 0.2025
24 (E2, 19, 23 ) 0.29175
25 (X1, 5, 0 ) 0.25
26 (E1, 5, 25 ) 0.325
27 (E3, 5, 26 ) 0.3775
28 (E1, 5, 0 ) 0.15
29 (E3, 5, 28 ) 0.255
30 (E2, 27, 29 ) 0.29175
31 (X1, 1, 5 ) 0.75
32 (X1, 1, 5 ) 0.75
33 (E1, 31, 32 ) 0.75
34 (X1, 1, 5 ) 0.75
35 (X1, 1, 0 ) 0.5
36 (E1, 34, 35 ) 0.575
37 (E3, 33, 36 ) 0.6275
38 (X1, 1, 5 ) 0.75
39 (E1, 38, 5 ) 0.575
40 (X1, 1, 5 ) 0.75
41 (E1, 40, 0 ) 0.225
42 (E3, 39, 41 ) 0.33
43 (E2, 37, 42 ) 0.41925

## Slide 79: 결과 비교하는 방법
지금까지의 BDD 에서는 Gate 별 값만 제공
AIMS-PSA에서 BDD 로 계산
  FTP file 읽기
  Top Event에 대해
    Analysis  Generate Cut Set
    여기서 Cut Set Generator 를 FtBdd 로 선택
    Generate Cut Set
    Display Values for each Gate? 에 Y 선택
  FT에 표시된 값을 비교하기
  주의)
    BDD 구조는 FtBdd와 다를 수 있음
      Basic Event Ordering에 따라 BDD 구조는 다르게 나타남

## Slide 80: Negate

## Slide 81: Negate
BDD에서 Negate 처리
  F = x * F1 + /x * F0
  /F = x * /F1 + /x * /F0
  위에 단순화 과정 추가
    /0  1, /1  0
   Function Bdd_Negate(f)
Program 수정
  FT 에서 Negate 읽도록
  BDD 에서 처리하도록

## Slide 82: SD, ite, program 연계
Shannon Decomposition
  F = x * F(x=1) + /x * F(x=0) = x * F1 + /x * F0
ite
  F = ite (x, F1, F0) 로 표현
Program
  F = ite(f).x : x
    ite(f).l : F1
    ite(f).r : F0
  F = x * F1 + /x * F0
x = ite(f).x ‘ x
fl = ite(f).l ‘ F1
fr = ite(f).r ‘ F0
  /F = x * /F1 + /x * /F0
nF1’ = Bdd_Negate(fl) ‘ /F1
nF0’ = Bdd_Negate(fr) ‘ /F0
p = Put_ite(x, nF1’, nF0’) ‘ 조합

## Slide 83: BDD  MCS 변환

## Slide 84: 개요
BDD 는 Prime Implicants 를 나타냄
  Negate 를 포함함
  BE Ordering에 따라 다른 결과를 나타냄
  해석이 쉽지 않음
MCS (Minimal Cut Set) 로 변환 필요
  Rauzy는 zBDD (Zero BDD) 라고 부름
  예제
    T = AB + BC + D
    BDD (A < B < C < D)
      T = A (B + BC + D) + /A (BC + D)
      = A (B + /B D) + /A (B (C + D) + /B D)
      = A B + A /B D + /A B C + /A B D + /A /B D
    Negate 를 삭제하면  zBDD (=MCS)
      T = A B + A D + B C + B D + D
      Non Minimal 이 발생함
        이를 삭제 필요
       T = A B + B C + D

## Slide 85: BDD  zBDD
F = x * F1 + F0
  F0 는 x * F1 에 의해 Minimize 되지 않음
    F0는 x 를 포함하지 않음
  F1 은 F0 에 minimize 될 수 있음
MinBDD (F)
  F = x * F1 + F0
  F1’  MinBDD (F1) ‘ 각기 Minimize
  F0’  MinBDD (F0) ‘ 각기 Minimize
  F1’’  MinBddBy (F1’, F0’) ‘ 이는 F1’ 을 F0’ 으로 Minimize
  F’  x * F1’’ + F0’ ‘ Minimize 된 결과
  위에 여러 가지 단순화 과정 추가됨
    x * r / r  r, x * l + 1  1, x * 0 + r  r

## Slide 86: Minimize By
Minimize F By G : MinBddBy (F, G)
  Delete Term Operation 과 동일
  F’  F Θ G
  F에서 G에 포함된 항들을 삭제하기
MinBddBy (F, G)
  여기서
    F = x * F1 + F0, G = y * G1 + G0
  여러가지 단순화 과정 먼저 처리
    F = 0  0, G = 1  0, G = 0  F, F = G  0, F = 1  1

## Slide 87: Minimize By (계속)
  x < y
    ‘ F1, F0 를 G 로 Minimize
    F1’  F1 Θ G
    F0’  F0 Θ G
    F’  x * F1’ + F0’
  x > y
    ‘ F 를 G0 로 Minimize
      F는 G1에 의해서는 Minimize 할 필요 없음
    F’  F Θ G0
  x = y
    ‘ F1 은 G1, G0 로 Minimize , F0 는 G0 로 Minimize
    F1’  F1 Θ G1
    F1’’  F1’ Θ G0
    F0’  F0 Θ G0
    F’  x * F1’’ + F0’

## Slide 88: Coherent BDD 방법

## Slide 89: Coherent BDD Operation
T = J + H  ?
x <> y
  T = J + H = (x * F1 + F2) + H
  T = x * F1 + (F2 + H)
x = y
  T = J + H = (x * F1 + F2) + (x * G1 + G2)
  T = x * (F1 + G1) + (F2 + G2)
T = J * H  ?
x <> y
  T = J * H = (x * F1 + F2) * H
  T = x * (F1 * H) + (F2 * H)
x = y
  T = J * H = (x * F1 + F2) * (x * G1 + G2)
  T = x * (F1 * G1 + F2 * G1 + F1 * G2) + (F2 * G2)
J = x * F1 + F2, H = y * G1 + G2
기타
1 + H = 1, 1 * H = H, 0 + H = H, 0 * H = 0

## Slide 90: Coherent BDD 특징
Coherent BDD
  FTREX에 적용된 방식
장점
  BDD 특징을 Boolean Algebra 방식에 적용
  CutOff 처리가 용이함
    BDD에서는 CutOff 처리가 어려움
  결과가 Minimal Cut Set으로 나타남
단점
  Exact value를 제공하지 않음
  Negate 를 Delete Term Operation 등의 Approximation 으로 처리

## Slide 91: BDD의 장단점

## Slide 92: 특징
BDD 구조
  Exact 값을 계산
  Cut Set에 비해 해독하기가 어려움
    Negate를 포함하고, 필수적인 시나리오 외의 시나리오도 나타남
식을 2개로 분리 : Inherent하게 효과적인 측면
  F = x * F (x = 1) + /x * F (x = 0)
    식을 x를 포함한 것과 아닌 것으로 나누는 효과 있음
      Boolean Algebra 방식에서 계산시간을 줄이는 가장 효과적인 방법
        Absorption에 필요한 비교 횟수를 줄이는 효과적인 방법
        이 방식에서는 가장 많이 나타나는 x를 찾아 나누는 것이 효과적인데, x를 찾는데 시간이 매우 많이 걸림
    Ordered BDD
      미리 모든 Event의 order를 정하므로, Boolean Algebra 방식에서 x를 찾는 시간이 별도로 필요 없음
      적절한 Order 를 찾는 방법이 상당히 중요함

## Slide 93: 특징
Hash table
  계산된 결과를 Hash Table에 저장하고, 같은 계산이 필요할 경우에는 이를 이용함
    단점 : Rauzy 논문 방식은 CutOff (Truncation) 적용이 효과적이지 않음
      효과적으로 CutOff 적용 가능하도록 Algorithm 개발 필요
Fault Tree 크기/구조 매우 중요함
  중소형 size (Support system 모델을 포함하지 않는 계통 정도) 의 Fault tree는 매우 효과적으로 빠른 시간에 계산
  BDD를 저장하는 Array size가 FT 크기에 따라 기하급수적으로 증가함
    FT 크기가 커지면 필요한 Array size가 폭발
    아직까지는, 원전 PSA 모델을 거의 풀지 못하고 있음
    최근, Support system 모델을 포함하는 계통 모델을 풀 수 있다고 함
  BDD 푸는데 필요한 Array size를 줄이는 방법 연구 필요

## Slide 94: RAW File - Cut Set 저장하기

## Slide 95: Cut Set 저장하기
RAW Format
  Binary Format to store Minimal Cut Sets
  Used by EPRI’s CAFTA
    한국의 FTREX/AIMS-PSA, SAREX/FORTE 에서 따라 사용
Class ClassRawFile
  RAW File 저장용
사용법
  ‘ Class 생성
  Dim CS As New ClassRawFile
  ' Array 초기화
  ReDim CS.XData.EventName(FT.NoEvent)
  ReDim CS.XData.EventProb(FT.NoEvent)
  ‘ Cut Set 준비
  ‘ XData, XCutSet 에 필요한 Cut Set 정보 저장
  ….
  ' Save on RawFile
  Call CS.SaveRawFile(RawFileName, TopName)

## Slide 96: Cut Set 정보 정리하기
' XData 준비
' FT.XEvents (2 ~ NoEvent) --> CS.XData (1 ~ NoEvent-1)
CS.XData.BlockName = "DATA"
CS.XData.NumOfEvent = FT.NoEvent - 1
For i = 2 To FT.NoEvent
  CS.XData.EventName(i - 1) = FT.XEvents(i).Name
  CS.XData.EventProb(i - 1) = FT.XEvents(i).Proba
Next
' XCutSet 준비
CS.XCutSet.BlockName = TopEventName
CS.XCutSet.NumOfCutSet = NumberOfCutSet()
' Cut Set Array 초기화
ReDim CS.XCutSet.XaCutSet(CS.XCutSet.NumOfCutSet)

## Slide 97: Cut Set 정보 정리하기 (계속)
‘ 각 Cut set 저장하기 : Lst (0 ~ NoLst)
' Array 초기화
ReDim CS.XCutSet.XaCutSet(NoSet - 1).Elems(NoLst)
CS.XCutSet.XaCutSet(NoSet - 1).NoElem = NoLst + 1
For i = 0 To NoLst
  CS.XCutSet.XaCutSet(NoSet - 1).Elems(i) = Math.Sign(Lst(i)) * (Math.Abs(Lst(i)) - 1) ' XEvents (e) --> XData (e-1)
  'S += vbTab & Math.Sign(Lst(i)).ToString & "|" & FT.XEvents(Math.Abs(Lst(i))).Name
Next

## Slide 98: Part 3. 기타

## Slide 99: AIMS DLL

## Slide 100: AIMS DLL
FT Module
ET Module
Cut Set Browser Module
SIMA Module
기타 Special Module